## Slide 1: Amélioration d’une table rotative
Lupa Valentin
Malbranque Louis
Vacheron Guillaume
Verpoort Alexia

## Slide 2: Sommaire
Table de départ – Objectifs fixés
Modifications hardware
Modification des communications
Fonctionnement de l’application
Difficultés – Axes d’amélioration
Conclusion
Focus stacking

## Slide 3: Table de depart
Communication Bluetooth et radio
Objectif : reconstruction 3D
Prise de photo en continu
Trame unique pour rotation durant un tour pour un nombre de photo défini
Utilisation d’une application tierce
PCB

## Slide 4: OBJECTIFS FIXES
Développement de PCB sérialisables
Optimisation de la partie hardware
Développement d’une application permettant la communication
Fournir une documentation suffisante pour réutilisation
Adaptation du code Arduino pour intégrer un nouveau mode : rotation selon un nombre de tours ou durée

## Slide 5: I/ Modifications hardware
ESP32
Appli
ESP32
Dans Boitier de Commande
Envoi de données
Programmable sous IDE Arduino
ESP32
Utilisation d’une connexion Bluetooth série entre l’appli et le boitier
Contient un module Bluetooth intégré
ESP32
Sur table Rotative
Envoi de données
Utilisation d’une connexion BLE entre les différents ESP32
ESP32
Camera Focus staking
Notes: Choix du Bluetooth à expliquer
Pourquoi HC05
HC05 est un module qui peut être maitre ou esclave : demande donc une initialisation du module avant utilisation
Explication de chaque données de la trame : insister sur le changement entre Degré et rotation

## Slide 6: I/ Modifications hardware
COMMUNICATION BLUETOOTH
Série : envoi des informations après appairage sur le port série de l’esp32
BLE : Bluetooth Low Energy
Nécessité client (maitre) / serveur (esclave)
ESP32 moteur
ESP32 boitier
Ecriture/lecture dans les caractéristiques du serveur
Utilisé car envoi de peu de données et peu fréquemment
Permet le multiserveur : plusieurs esclaves avec différents identifiants unique (UUID)
Mélange de deux Bluetooth pour pallier le problème du boitier à la fois maitre et esclave
Notes: Choix du Bluetooth à expliquer
Pourquoi HC05
HC05 est un module qui peut être maitre ou esclave : demande donc une initialisation du module avant utilisation
Explication de chaque données de la trame : insister sur le changement entre Degré et rotation

## Slide 7: I/ MODIFICATIONS HARDWARE
OPTOCOUPLEURS
Fonctionne comme un interrupteur
Optocoupleur
Transmission de courant grâce à une photodiode : isolement électrique en interne => sécurité pour l’appareil photo
Remplacement des relais
Relais : encombrants et bruyants
Transistors considérés mais moins sécurisés pour l’appareil photo
Actionné grâce à une pin de commande
Pin à 1 : interrupteur fermé
Actionne l’appareil
Pin à 0 : interrupteur ouvert
Appareil photo ne peut pas être actionné
Notes: Choix du NRF à expliquer

## Slide 8
I/ Modification hardware
Schéma des connexions et des courants
Légende :
Connexion :
NRF
Alimentation :
3V3
5V
minimum 9V
12V ou selon le moteur
Sortie abaisseur tension 5V
Plateau
Boitier de commande
Notes: Explication de ce qu’est ce schéma (visualisation de tous les composants de chaque partie.
Pourquoi 2 arduino : NRF
Pourquoi des abaisseurs de tension

## Slide 9
I/ Modification hardware
REALISATION DES PCB
Modification des PCB et schémas hardwares
Envoi en Chine : PCB pour plus longue durée
Création des composants
Création schématiques et routage
PCB Boitier de commande
PCB Moteur
Notes: Explication de ce qu’est ce schéma (visualisation de tous les composants de chaque partie.
Pourquoi 2 arduino : NRF
Pourquoi des abaisseurs de tension

## Slide 10
II/ Focus stacking
Amélioration supplémentaire
Permet de prendre des photos avec différentes mises au point
Objectif : Commande du moteur avec application
Réception information
Prise de photo
Rotation moteur
Choix des différentes rotations entre chaque photo grâce à réglage manuel
Branchement des appareils photo directement sur le nouveau PCB
Notes: Pourquoi ce nouveau LCD

## Slide 11
III/ MODIFICATION DES COMMUNICATIONS
Besoin d’un nouveau mode : le mode en temps réel
Rotation selon une durée ou un nombre de tours
Nécessité d’adapter la trame pré-existante
Création de différents modes avec des spécificités de trame
Mode programmé : ID 0
Mode temps réel : ID 1
Mode pause : ID 3
Mode arrêt : ID 4
Magnéto focus_stacking : ID 5
Connexion aux périphériques: ID 7
Paramétrage focus_stacking: ID 8
Chaque trame commence par ID_COMMANDE, ID_MODE
Notes: Pourquoi ce nouveau LCD

## Slide 12
III/ MODIFICATION DES COMMUNICATIONS
Communication du boitier de commande à un périphérique
Utilisation des caractéristiques serveurs BLE
Même fonctionnement pour appareils photo grâce à un thread et chaine de caractère simulant les caractéristiques
Boitier de commande
Périphérique
Caractéristique à 1
Réalisation tâche
Périphérique
Caractéristique à 2
Boitier de commande
Périphérique
Caractéristique à 0
Tâche terminée
Périphérique
Caractéristique égale à la trame
Légende :
Ecriture par boitier de commande
Ecriture par périphérique
Lecture par Boitier de commande
Lecture par périphérique
Caractéristiques Server :
  0 : disponible
  1 : traitement de l’information
  2 : fin du traitement
Notes: Pourquoi ce nouveau LCD

## Slide 13
III/ MODIFICATION DES COMMUNICATIONS
Mode réglage focus stacking (MODE 5)
Boitier de Commande
Application
ID_COMMANDE, 5, ACCELERATION, VITESSE, STEPS,DIRECTION, 0 (Choix rotation),NOMBRE_DE_PAS, -1(frame),-1(nombre camera) , -1(pause) , 0 (focus) , NUMERO_CAMERA
Moteur camera concernée
Nombre de pas à avancer, dans quel sens
Utilisation de touches magnétoscopes
Application enregistre le nombre d’appui
Permet un réglage différent entre chaque photo en une fois
Notes: Pourquoi ce nouveau LCD

## Slide 14
III/ MODIFICATION DES COMMUNICATIONS
Mode envoi focus stacking (MODE 8)
Envoi une trame contenant pour une caméra le nombre de pas moteur entre chaque photo
Sauvegardé dans le boitier de commande
Mode périphériques (MODE 7)
Permet à l’utilisateur de sélectionner les caméras ou les modules focus stacking selon son choix
Conditionne le déclenchement photo
Notes: Pourquoi ce nouveau LCD

## Slide 15
III/ MODIFICATION DES COMMUNICATIONS
Mode temps réel (MODE 1)
Pas destiné à fonctionner forcément avec un appareil
Pas de déclenchement appareil
Réception trame identique au mode programmé
ID_COMMANDE, MODE, ACCELERATION, VITESSE, NOMBRE_DE_PAS_TABLE, DIRECTION, CHOIX_ROTATION, NOMBRE_DE_TOUR, TEMPS_DE_ROTATION, NOMBRE_DE_PHOTOS, NOMBRE_DE_CAMERAS, PAUSE_ENTRE_CAMERAS, FOCUS_STACKING
Choix_Rotation
Durant nombre de tours
Durant durée
Trame :
Trame :
ACCELERATION, VITESSE, DIRECTION, CHOIX_ROTATION, NOMBRE_DE_TOUR
ACCELERATION, VITESSE, DIRECTION, CHOIX_ROTATION, TEMPS_ROTATION
Notes: Pourquoi ce nouveau LCD

## Slide 16
III/ MODIFICATION DES COMMUNICATIONS
Mode programmé (MODE 0)
Déclenchement appareil sur PCB et sur module focus_stacking
Réception trame identique au mode temps réel
ID_COMMANDE, MODE, ACCELERATION, VITESSE, NOMBRE_DE_PAS_TABLE, DIRECTION, CHOIX_ROTATION, NOMBRE_DE_TOUR, TEMPS_DE_ROTATION, NOMBRE_DE_PHOTOS, NOMBRE_DE_CAMERAS, PAUSE_ENTRE_CAMERAS, FOCUS_STACKING
Si focus_stacking alors il y a eu un paramétrage pour les caméras concernées
Boitier
Moteur en fonctionnement
Moteur à l’arrêt
Boitier
Appli
Déclenchement appareils classiques
Envoi trame aux modules focus stacking avec nombre de photos et pas entre chaque photos
Autant de fois que de photos
Notes: Pourquoi ce nouveau LCD

## Slide 17
III/ MODIFICATION DES COMMUNICATIONS
Communication au Téléphone
Permet d’obtenir une liste des commandes à venir en cours
Boitier crée sa liste d’instruction puis la communique
Préviens dès qu’une action est en cours
En cours
Création
Adaptation du code pour faciliter l’ajout de fonctionnalités
Création de bibliothèques sous Arduino
Création d’une liste d’instructions
Contient toutes les instructions d’une commande envoyée par le boitier pour un tour par exemple
Notes: Pourquoi ce nouveau LCD

## Slide 18
IV/ Fonctionnement de l’application
Création d’une application fonctionnelle
2 activités, 8 fragments et divers adapteurs
Notes: Pourquoi ce nouveau LCD

## Slide 19
IV/ Fonctionnement de l’application
Explications des activités
Activité 1 : Connexion au téléphone
Notes: Pourquoi ce nouveau LCD

## Slide 20
IV/ Fonctionnement de l’application
Explications des activités
Activité 2 : Choix périphériques
Activité 2 : Menu
Notes: Pourquoi ce nouveau LCD

## Slide 21
IV/ Fonctionnement de l’application
Explications des activités
Activité 2 : Mode Programmé
Activité 2 : Mode Temps Réel
Notes: Pourquoi ce nouveau LCD

## Slide 22
IV/ Fonctionnement de l’application
Explications des activités
Activité 2 : Mode Focus Stacking
Notes: Pourquoi ce nouveau LCD

## Slide 23
IV/ Fonctionnement de l’application
Explications des activités
Résumé d’une commande
Notes: Pourquoi ce nouveau LCD

## Slide 24
IV/ Fonctionnement de l’application
Mise en place de Base de données
Deux Bases de Données contenant des objets
avec tous les champs du menu concerné
Passage par des tâches asynchrones qui se réalisent en tâche de fond
Retour dans le code grâce à des fonctions postExecute
Enregistrement
Chargement
Notes: Pourquoi ce nouveau LCD

## Slide 25
III/ Difficultés – axes d’amelioration
Difficultés
Rendre un livrable devant être modifiable par d’autres
Axes d’amélioration
Trouver un système pour déclencher les appareils par technologie infrarouge
Pouvoir changer de périphériques sans devoir tout réinitialiser
Nouveaux composants non communs (ESP32 et optocoupleurs)
Organisation et répartition des tâches
Rendre plus sécurisable l’application
Améliorer la communication BLE : Téléphone<--->client<--->server
Finaliser le focus stacking
Notes: Problème alim : au début pas d’abaisseur

## Slide 26
Conclusion
Adaptation réussie de l’ESP32 (multi-serveurs)
Système plus intuitif pour l’utilisateur grâce aux feedbacks
Objectifs atteints au niveau du PCB (fabrications outputs pour la Chine)
Objectifs dépassés avec la mise en place d’options comme le focus stacking, la pause, le choix des périphériques etc…
Application fonctionnelle